Дефектная ведомость на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, отопления д. №57 по ул. 60 лет Октября в с.Аликово, Аликовского района, Чувашской Республики

| отопление |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во ед. |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100м | 2,1 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100м | 0,9 |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 100м | 0,6 |
| 4 | Узел учета тепла | шт. | 1 |
| водоснабжение |
| 5 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм | 100 м | 1,2 |
| 6 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 1 |
| 7 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,81 |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,8 |