Дефектная ведомость на капитальный ремонт крыши и подвальных помещений

д. № 5А по ул. Парковая, в с.Аликово, Аликовского района Чувашской Республики

| № |  | Единица | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование работ и затрат | изме- | единиц |
|  |  | рения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6,58 |
| 2 | Устройство кровли из профилированных листов по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 6,58 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 6,58 |
| 4 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,02 |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п | 100 м труб и покрытий | 0,82 |
| 6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 6,58 |
| 7 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровель | 6,58 |
| 8 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1,2 |
| 9 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 14,75 |
| 10 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 5,2 |
| 11 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 12 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» | 100 м2 обработанной поверхности | 6,08 |

| 13 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах | 100 м ступеней | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 15 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,24 |